Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

#1. Pralnica 27kg

|  | Pralnico-wirówka do prania przemysłowego x1 sztuka |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | - objętość bębna minimum 240 litrów |  |
| 2. | - wielkość załadunku 27 kg dla normalnych tkanin (wypełnienie 1:9) |  |
|  | - 4 komory dozowników dla automatycznego pobierania proszków bez potrzeby ciągłego dosypywania (pranie wstępne, pranie główne, wybielanie lub agresywniejszy środek, płukanie) |  |
|  | - przystosowanie do automatycznego dozowania środków płynnych |  |
|  | - zawór spustowy sterowany ciśnieniem wody bez prądu |  |
|  | - maksymalna prędkość wirowaniaminimum 1000 obrotów/minutę |  |
|  | - kolorowy, dotykowy ekran sterujący o przekątnej min. 7” dostosowany do intuicyjnej obsługi dla osób niepełnosprawnych |  |
|  | - system chroniący przed przeładowaniem maszyny: pokazuje realną wagę na wyświetlaczu w czasie załadunku i uniemożliwia uruchomienie programu pralnicy przy przekroczeniu nominalnego wsadu (wydłużenie żywotności podzespołów maszyny, kontrola nad jakością prania oraz uniemożliwienie popełnienie błędu przez operatora |  |
|  | - siła odwirowania G minimum 450G |  |
|  | - panel przedni ze stali nierdzewnej lub malowane proszkowo, panele boczne malowane proszkowo wielowarstwowo lub ze stali nierdzewnej |  |
|  | - rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej |  |
|  | - moc elektryczna grzałek minimum 19 kW |  |
|  | - silnik minimum 0,5 kW |  |
|  | - zasilanie elektryczne 400V 3N AC |  |
|  | - waga maszyny maksymalnie 430 kg |  |
|  | - bęben wewnętrzny wyposażony w minimum 3 perforowane zabieraki natryskowe z otworami średnicy minimum 5 mm załadunku bębna |  |
|  | - dolna krawędź okna wsadowego na wysokości minimum 500 mm |  |
|  | - korpus łożyska wykonany ze stali dla wysokiej trwałości |  |
|  | - sterowanie programowalne z możliwością płynnej, nie skokowej, regulacji parametrów: wirowanie, poziomy wody, temperatura, czas |  |
|  | - System automatycznego doboru ilości wody i chemii (środków chemicznych) do niepełnych wsadów – automatyczne oszczędzanie wody i środków chemicznych |  |
|  | - System doboru siły odwirowania do nierównowagi/niewyważenia bębna z automatyczną zdolnością do zwiększenia wirowania po jego wcześniejszej redukcji – oszczędność żywotności konstrukcji całej maszyny i jej komponentów |  |
|  | - średnica bębna minimum 780 mm |  |
|  | - możliwość podłączenia maszyny w przyszłości do systemu monitoringu pokazującego i archiwizującego w programie komputerowym przynajmniej: ilość cykli, poziomy wody, temperatury wody, czasy trwania cykli, kody błędów, czasów konserwacji - z możliwością wydruku statystyk dla udokumentowania poprawności wykonania cykli wg odpowiedniej technologii |  |
|  | - przyłącze USB do łatwego i szybkiego serwisu oraz komunikacji z maszyną |  |

#2. Suszarka 27-30kg

|  | Suszarka bębnowa x1 sztuka |  |
| --- | --- | --- |
|  | bęben ze stali nierdzewnej |  |
|  | załadunek 27,5 - 30kg (przy module załadunku 1:20) |  |
|  | podgrzew elektryczny |  |
|  | Drzwi wykonane ze stali |  |
|  | rewers bębna (ruch bębna lewo-prawo) |  |
|  | system automatycznego zatrzymania procesu suszenia dokładnie w momencie wysuszenia |  |
|  | system pomiaru zawartości wilgotności pozostałej tkanin - kontrola wilgotności pozostałej w tkaninach przeciw przesuszeniu lub niedosuszeniu oraz dla optymalnych warunków do prasowania lub maglowania |  |
|  | Filtr puchu - Pozioma wysuwana szuflada zapewniająca łatwość dostępu dla personelu oraz wygodę czyszczenia bez konieczności schylania się |  |
|  | Wymiary: szerokość nie większa niż 1000mm |  |
|  | Wymiary: głębokość nie większa niż 1400mm |  |
|  | otwór drzwiowy minimum 800 mm |  |
|  | średnica bębna minimum 900 mm |  |
|  | pojemność bębna minimum 550 litrów |  |
|  | wyrzut powietrza maksymalnie 1000 m3/h na zewnątrz pomieszczenia |  |
|  | Waga nie większa niż 300 kg |  |
|  | program serwisowy dla łatwego zdiagnozowania stanu podzespołów podczas obsługi konserwacyjnej |  |
|  | automatyczny program anty-zgnieceniowy po zakończeniu suszenia - obroty bębna co jakiś czas jeśli bęben nie będzie rozładowany |  |
|  | nadmuch świeżego powietrza z zewnątrz podpinany bezpośrednio do suszarki |  |
|  | Programowalny sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD |  |
|  | Wyświetlanie kodów błędów (wraz z opisem błędu) na wyświetlaczu - sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny |  |
|  | automatyczny komunikat o czyszczeniu filtra |  |
|  | wybór temperatury i czasu suszenia |  |
|  | zawór powrotny na wydechu wilgotnego powietrza zapobiegający powrotowi wilgotnego powietrza z innych urządzeń |  |
|  | zasilanie elektryczne 400V 3N AC |  |
|  | Możliwość podłączenia systemu monitoringu przebiegu procesu suszenia zapewniający: - kontrolę procesu suszenia t.j. śledzenie wilgotności tkanin i temperatury w procesie suszenia, - możliwość wydruku statystyki procesów suszenia t.j. temperatura, czas suszenia, - wskazywanie czasów konserwacji i przeglądów - możliwość podłączenia maszyny do komputera, - możliwość wydruków dla udokumentowania poprawności przebiegu wykonania cykli wg odpowiedzialnej technologii - sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny na ekranie komputera |  |

#3. Magiel 30x180cm

|  | Magiel x1 sztuka |  |
| --- | --- | --- |
|  | podgrzew elektryczny |  |
|  | typnawrotny, przyścienny – możliwa obsługa 1 osobowa (wprowadzanie wilgotnej bielizny pościelowej oraz odbiór wyprasowanej od frontu urządzenia) |  |
|  | długość walca prasującego 1800-1900mm (nie mniejsza niż 1800 mm, aby bez zagnieceń maglować tkaniny bankietowe; nie większa niż 1900mm, aby wykorzystywać optymalnie długość walca i nie zużywać nadmiaru energii przy dłuższym walcu) |  |
|  | średnica walca 300-350mm (dopuszcza się przedział a nie pojedynczą wartość w celu nie zmieniania jego wartości) |  |
|  | moc grzewcza elektryczna nie większa niż 15 kW |  |
|  | niecka elastyczna wprowadzana tkanina pod dociskiem 185°do walca dla wysokiej wydajności oraz jakości prasowania z regulacją siły docisku |  |
|  | system podgrzewu niecki z olejem termalnym wewnątrz, dla poprawy jakości maglowania, zapewnienia stabilnej, stałej temperatury pracy na całej szerokości walcadla ułatwienia pracy dla osób niepełnosprawnych |  |
|  | regulacja prędkości maglowania w zakresie 1,5-4 m/min |  |
|  | regulacja temperatury pracy |  |
|  | wymiary: szerokość całkowita nie większa niż 2300 mm |  |
|  | wymiary: głębokość nie większa niż 800 mm |  |
|  | Ochrona przeciw wciągnięciu i zranieniu palców |  |
|  | Filc wykonany z materiału NOMEX wytrzymującego temperatury do 220°C |  |
|  | Pasy wprowadzające dla ergonomii operatorów |  |
|  | zasilanie elektryczne 400V 3N AC |  |